## Slide 1: Лекция №3 1. Комбинационные и последовательностные схемы. 2. Триггеры, регистры, управляемые шины. 3. комбинационный сумматор. 4. Минимизация комбинационных схем. 5. Контролирующие тесты.

## Slide 2: Коньюнктор (Схема «И»)
a
b
. F
.
.
z
z
a | b | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Операция логического умножения
F=a˄b˄c˄……˄z
&

## Slide 3: Дизъюнктор (схеме «ИЛИ», логическое сложение)
a
b F
.
.
.
z
a | b | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Реализует операцию логического сложения
F= a˅b˅…˅z
1

## Slide 4: Инвертор
a | F
0 | 1
1 | 0
Инвертирует входной сигнал на противоположный
F = ˥a
a ˥a
˥

## Slide 5: Таблица значений одноразрядного сумматора
a | b | p-1 | S | p+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
a, b – слагаемые
P-1 – перенос из младшего разряда
P+1 – перенос в старший разряд

## Slide 6
˥a
˥b
p
˥a Таблица истинности для S
b
˥p S
a
˥b
˥p
a
b
p
Комбинационная сxема функции S для сумматора
&
&
&
&
1
A | B | P-1 | S
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 7: Комбинационная схема для переносов в старший разряд в сумматоре
A | B | p-1 | P+1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
a
P-1
a P+1
b
b
p-1
&
&
&
1
Таблица истинности для функции
переноса в старший разряд

## Slide 8: Схема многоразрядного сумматора с последовательным переносом
Σ
Σ
Σ
Σ
a3 b3 a2 b2 a1 b1 a0 b0
S3 S2 S1 S0
p3
p2
p1
Переполнение